ПРИЛОЖЕНИЕ № ___

к договору №  ___________ от_______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОКРЫТИЯ «СЭНДВИЧ-ГУМИБО»

г. Москва                                                                                                                «___ »___________2009г.

- «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» - продукт, представляющий собой  двухслойное водопроницаемое покрытие из резиновой и каучуковой крошки, одноцветное или с комбинацией различных цветов в виде узоров, изображений и т.д.

- Основное применение покрытия «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» – в качестве защитного и декоративного покрытия на детских площадках.

- В зонах повышенного риска падения детей (горки, качели, рукоходы, шведские стенки и т.д.) может изготавливаться специальное ударопоглощающее утолщенное покрытие. Этот продукт представляет собой «подушку»,  внутри которой находится резиновая крошка крупной фракции, «завернутая» в нетканый материал, поверх которого укладывается само покрытие «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′».

- «СЭНДВИЧ-ГУМИБО`» изготавливается на улице и внутри помещений на основаниях горизонтальных и наклонных с размерами без ограничений.

- Отличительной особенностью  покрытия «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» является то, что оно укладывается на основание методом наливных ковров, что резко снижает требования к ровности покрытия. В основании могут быть небольшие впадины или наплывы, которые будут закрыты смесью при укладке. При этом покрытие обладает высокой адгезией к асфальтовому, бетонному или деревянному основанию.

- Важной отличительной особенностью  «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» является его водопроницаемость, т.е. покрытие пропускает воду. Производство «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» возможно как на объекте у Заказчика, так и на фабрике. Возможно также комбинированное производство: часть продукта делается на фабрике и в дальнейшем вывозится и используется при изготовлении покрытия на объекте у Заказчика.

- Комбинированное производство возможно только в случае, когда основание на объекте имеет ровную, твердую  поверхность, на которое можно укладывать предварительно изготовленные рулоны  или маты.

- «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» является водопроницаемым продуктом, но его водопроницаемость ограничена возможностью основания по отводу в сторону просочившейся  через «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» воды. Количество пропускаемой и отводящей воды определяется в основном способностью основания отводить воду с покрытия. Т. е. покрытие  пропускает воду до тех пор, пока вода может уходить через основание (вглубь грунта и т.п.) или по поверхности основания.

- «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» является антискользящим продуктом, но это свойство имеет место до тех, пока на поверхности продукта не образовалась водяная пленка (или лужа), связанная чаще с плохим отводом воды через основание.

- «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» является относительно эластичным продуктом, стремящимся повторить форму основания. Этот продукт нельзя использовать как выравнивающий большие неровности основания слой. Другими словами, «Мастерфайбр» будет повторять форму основания и иметь неровности, которые были у основания, если их размер больше 50% общей толщины покрытия.

- При указании толщины покрытия «Мастерфайбр» при укладке на имеющееся основание нужно понимать, что речь идет о средней величине, так как в местах, где имеются наплывы или выпуклости толщина покрытия может быть меньше номинальной, а в местах впадин или углублений толщина покрытия может быть больше номинальной. Перепад по толщине может колебаться  от –25% до +30% от номинальной. Такие колебания толщины никак не влияют на эксплуатационные свойства покрытия.

- Производство «СЭНДВИЧ-ГУМИБО′» возможно только на подготовленное сухое основание с температурой + 15 градусов и выше. В случае если погодные условия не позволяют  иметь такое основание, то при производстве используются нагреватели и строительные тенты (палатки) больших площадей. Использование   таких устройств позволяет достичь разницы температуры уличного воздуха и температуры основания до 40 градусов и высушить полностью основание.

Настоящее техническое описание продукции составлено в двух экземплярах, является  приложением и неотъемлемой частью вышеуказанного договора и имеет одинаковую с ним юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОДРЯДЧИК: ООО «Мастерфайбр Столица» Генеральный директор Дибдин С.В. ____________________ | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |